Приложение № 4

к Договору №    от «___» ____________ 201 г.

# Перечень работ по устранению неисправностей при выполнении

внепланового (непредвиденного) ремонта отдельных частей многоквартирного

дома и его оборудования и предельные сроки устранения неисправностей

| Работы по устранению неисправностей конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- |
| Кровля |
| Протечки в отдельных местах кровли | 1 сут. |
| Повреждения системы организованного водоотвода (Водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.), расстройство их креплений | 5 сут. |
| Стены |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадения | 1 сут. (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| Оконные и дверные заполнения |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время | 1 сут. 3 сут. |
| Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сут. |
| Внутренняя и наружная отделка |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающей ее обрушению | 5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности) |
| Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| Полы |
| Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 сут. |
| Санитарно-техническое оборудование |
| Течи в водопроводных кранах и кранах сливных бачков при унитазах | 1 сут. |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно |
| Электрооборудование |
| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на вводе в доме - в течение времени необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом. |
| Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.д.) | Немедленно |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (в замене ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 7 сут. |

Примечание: Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов поступившие в рабочие дни.